Тест

1. Что называется электрической машиной?

а) устройство, предназначенное для электрификации и автоматизации производства.

б) электромагнитное устройство, имеющее две или более индуктивно связанные обмотки и предназначенное для преобразования одной системы переменного тока в другую.

в) электромеханический преобразователь, в котором преобразуется механическая энергия в электрическую и наоборот.

2. Дайте определение электродвигателя.

а) машина, преобразующая механическую энергию в электрическую.

б) электромагнитное устройство, имеющее две или более индуктивно связанные обмотки и предназначенное для преобразования одной системы переменного тока в другую.

в) машина, преобразующая электрическую энергию в механическую.

3. Дайте определение генератора.

а) машина, преобразующая механическую энергию в электрическую.

б) электромагнитное устройство, имеющее две или более индуктивно связанные обмотки и предназначенное для преобразования одной системы переменного тока в другую.

в) машина, преобразующая электрическую энергию в механическую.

4. Может ли ротор асинхронного двигателя вращаться синхронно с вращающимся магнитным полем статора?

а) да.

б) нет.

в) не имеет значения.

5. Если номинальная частота вращения асинхронного двигателя составляет n Н=1420 об /мин, то частота вращения магнитного поля статора составит?

А) 3000 об/мин

Б) 750 об/мин

В) 600 об/мин

Г) 1500 об/мин

6. Какая точка механической характеристики номер соответствует номинальному режиму асинхронного двигателя?

а) 3

б) 1

в) 2

г) 4

7. Величина скольжения асинхронной машины в двигательном режиме определяется по формуле…

а)

б)

в)

8 Если номинальная частота вращения асинхронного двигателя составляет nн=720об/мин, то частота вращения магнитного поля статора составит?

а)  1500 об/мин

б) 3000 об/мин

в) 600 об/мин

г) 750 об/мин

9. Какие узлы принадлежат асинхронной машине?

а) статор с трехфазной обмоткой, неявнополюсный ротор с двумя контактными кольцами

б) статор с трехфазной обмоткой, якорь с коллектором

в) статор с трехфазной обмоткой, явнополюсный ротор с двумя контактными кольцами

г) статор с трехфазной обмоткой, ротор с короткозамкнутой обмоткой, ротор с трехфазной обмоткой и тремя контактными кольцами

10. Какая  схема соответствует асинхронной машине c короткозамкнутым ротором?

11. Асинхронный двигатель, подключенный к сети с f = 50 Гц, вращается с частотой 1450 об/мин. Скольжение S равно…

а) -0,0333

б) 0,0333

в) 0,0345

г) -0,0345

12. Асинхронному двигателю принадлежит механическая характеристика…

а) а

б) в

в) г

г) б

13. Определите для асинхронного двигателя число n оборотов в минуту вращающегося поля при частоте тока f1= 50 Гц и шестиполюсном статоре.

А) 500 об/мин.

Б) 1000об/мин.

В) 1500об/мин.

14. Укажите типы электрических машин представленных на рисунке.

а) асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором;

б) двигатель постоянного тока.

в) асинхронный двигатель с фазным ротором;

15. Полупроводниковый стабилитрон – это полупроводниковый диод, напряжение на котором в области  электрического пробоя слабо зависит от тока и который служит для…

а) индикации наличия электромагнитных полей

б) генерации переменного напряжения

в) усиления напряжения

г) стабилизации напряжения

16. На рисунке изображена вольт-амперная характеристика…

а) тиристора

б) биполярного транзистора

в) выпрямительного диода

г) полевого транзистора

17. На рисунке изображено условно-графическое обозначение…

а) биполярного транзистор

б) тиристора

в) полевого транзистора

г) выпрямительного диода

18. На рисунке представлено условно-графическое обозначение…

а) варикапа

б) стабилитрона

в) тиристора

г) фотодиода

19. На рисунке представлено условно-графическое обозначение…

а) выпрямительного диода

б) стабилитрона

в) тиристора

г) биполярного транзистора

20. На рисунке приведена схема включения транзистора с общей (-им)…

а) коллектором

б) базой

в) эмиттером

г) землёй

21 На рисунке приведена схема включения транзистора с общей (-им)…

а) коллектором

б) базой

в) эмиттером

г) землёй

22. На рисунке изображена схема фильтра…

а) активно-индуктивного

б) активно-емкостного

в) емкостного

г) индуктивного

23. Схеме включения транзистора с общей базой соответствует рисунок…

24. Приведены временные диаграммы напряжения на входе (а) и выходе устройства (б). Данное устройство…

а) стабилизатор напряжения

б) выпрямитель

в) сглаживающий емкостной фильтр

г) трехфазный выпрямитель

25. Приведены временные диаграммы напряжения на входе (а) и выходе устройства (б). Данное устройство…

а) однофазный однополупериодный выпрямитель

б) однофазный двухполупериодный выпрямитель

в) сглаживающий емкостной фильтр

г) трехфазный выпрямитель

26. На рисунке изображена вольт-амперная характеристика…

а) биполярного транзистора

б) выпрямительного диода

в) полевого транзистора

г) тиристора